Устройство АПК «Активациометр АЦ-6К».

На рис. изображен прибор «Активациометр»  модели АЦ-6К.

## Рис. Общий вид прибора «Активациометр» модели АЦ-6К

1– крышка; 2 – металлическая пластина для диагностики тремора;. 3 – светодиод КЧСМ и сигнальная лампочка; 4 – линейка с разнонаправленными шкалами; 5 – ручка для перемещения линеек; 6 – кнопки испытуемого; 7 – металлические пластинчатые электроды; 8 - зеленая сигнальная лампочка; 9 - ручка для переноски прибора и опора для предплечья; 10 - корпус; 11 – панель; 12 – кювета для тестирования по методу Р.Фолля; 13 – аурикопунктурные электроды; 14 – щупы акупунктуры с точечными электродами и датчиками температуры; 15 – зонный электрод; 16 – ползунок; 17 – диск для теппинг-теста; 18 – спица для диагностики тремора; 19 – специальный щуп для теппинг-теста и диагностики тремора. 20 – контрольная кнопка;  21 – красная сигнальная лампочка; 22 - индикатор электропитания.

«Активациометр АЦ-6К» работает в частично диалоговом режиме с персональным компьютером. Размещен в корпусе 8 с крышкой 1 и ручкой 9 для переноса. Включает в себя шестнадцать  следующих диагностических и коррекционных устройств.

- Устройство для диагностики и развития глазомера. Не имеет диалогового режима с персональным компьютером (ПК) и работает в ручном режиме ввода данных (с помощью клавиатуры ПК).  Содержит:

- линейку 4, разделенную на 300 равных делений;

- два ползунка 16 со стрелками;

- «слепую» линейку с риской в центре. Эта линейка при необходимости перемещается на место линейки с делениями  4 при помощи ручки 5.

2. Кинематометр. Не имеет диалогового режима с ПК и работает в ручном режиме. Включает в себя:

- ползунок 16 со стрелкой;

- линейку 4, разделенную на 300 равных делений;

3. Координациометр. Не имеет диалогового режима с ПК и работает в ручном режиме. Содержит:

- два симметрично расположенных кинематометра.

4. Активациометр.  Работает в диалоговом режиме с компьютером (автоматический ввод данных). Включает в себя:

- две пары симметрично расположенных металлических пластинчатых электродов 7;

- цифровой индикатор на мониторе компьютера.

5. Устройство для диагностики тремора. Работает в диалоговом режиме с компьютером (автоматический ввод данных). Включает в себя:

- металлическую пластину с отверстиями 2;

- щуп 19 с металлической спицей 18;

- цифровую индикацию на мониторе компьютера.

6. Устройство для проведения методики «Теппинг-тест». Работает в диалоговом режиме с компьютером (автоматический ввод данных). Включает в себя:

- диск для теппинг-теста 17;

- специальный щуп 19 с наконечником;

- графическую индикацию на мониторе компьютера.

7. Устройство для регистрации критической частоты световых мельканий (КЧСМ). Работает в диалоговом режиме с компьютером (автоматический ввод данных). Включает в себя:

- светодиод импульсов световых мельканий 3;

- кнопку испытуемого 6;

- цифровую индикацию на мониторе компьютера.

8. Универсальную диагностическую шкалу. Не имеет диалогового режима с ПК и работает в ручном режиме. Включает в себя:

- пространственно-цифровую оценочную шкалу с разновекторной направленностью, размещенную на линейке 4.

- две перемещающихся по ней стрелки, находящиеся на ползунках 16, для выставления положительной и отрицательной оценки.

Диапазон измерений шкалы: от минус 25 до плюс 25 баллов с точностью 0,1 балла.

9. Устройство для акупунктурной диагностики и терапии. Работает в диалоговом режиме с компьютером (автоматический ввод данных). Включает в себя:

- два щупа 14 с взаимозаменяемыми точечными, зонными 15 и аурикопунктурными 13 электродами;

- два пластинчатых электрода  7;

- два усилителя выходного сигнала с регулировочными ручками;

- контрольную кнопку 20 для настройки каналов акупунктурной диагностики;

-  цифровую индикацию на мониторе компьютера.

10. Устройство для диагностики температурных точек, Работает в диалоговом режиме с компьютером (автоматический ввод данных). Включает в себя:

- два точечных датчика температуры, находящихся в щупах 14;

-  цифровую индикацию на мониторе компьютера.

11. Устройство для тестирования и индивидуального подбора веществ органического и неорганического происхождения по методу Р.Фолля. Работает в диалоговом режиме с компьютером (автоматический ввод данных). Включает в себя:

- устройство для акупунктурной диагностики,

- кювету 12 для тестирования и индивидуального подбора веществ органического и неорганического происхождения;

- цифровую индикацию на мониторе компьютера.

12. Устройство для диагностики и формирования надежности в экстремальной ситуации. Работает в частично диалоговом режиме с компьютером. Включает в себя:

- активациометр (автоматический ввод данных);

- устройство глазомера (ручной ввод данных);

- наушники;

- цифровую индикацию на мониторе компьютера.

13. Устройство для диагностики и коррекции простой двигательной реакции и реакции выбора. Работает в диалоговом режиме с компьютером (автоматический ввод данных). Включает в себя:

- сигнальные лампочки зеленого 3, 8 и красного 21 цвета;

- две кнопки испытуемого 6;

- электронный секундомер;

- цифровую индикацию на мониторе компьютера.

14. Устройство для диагностики ведущего глаза. Работает в ручном режиме. Содержит:

- пластмассовую карточку со стандартным отверстием;

- стимульный материал на дисплее компьютера.

15. Детектор информационной адекватности (лжи). Работает в диалоговом режиме с компьютером (автоматический ввод данных). Включает в себя:

- активациометр;

- электронный секундомер;

- программное обеспечение контрольной диагностики;

- все вышеуказанные устройства (1 – 14) как средство предварительной (индивидуально-типологической) диагностики.

16. Устройство для диагностики и коррекции чувства темпа. Работает в диалоговом режиме с компьютером (автоматический ввод данных). Включает в себя:

- диск для теппинг-теста 17;

- специальный щуп 19 с наконечником;

- электронный метроном.

Таким образом, из 16 вышеописанных диагностических и коррекционных устройств: десять работают в диалоговом режиме с компьютером (автоматический ввод данных), пять устройств не имеют диалогового режима с ПК и работают в ручном режиме, одно устройство работает в частично диалоговом режиме с ПК.

Программное обеспечение АПК «Активациометр АЦ-6К»

и его возможности

Программное обеспечение состоит из двух частей: внутренней (внутриприборной) программы и внешней (компьютерной) программы. Это программное обеспечение позволяет:

- обеспечивать диалоговый режим десяти вышеуказанных диагностических и коррекционных устройств с компьютером;

- автоматически предъявлять тестовые задания на этих устройствах;

- отображать текущую диагностическую информацию на мониторе компьютера в цифровом виде;

- автоматически обрабатывать диагностические данные;

- автоматически интерпретировать  результаты диагностики по единой 25-бальной шкале;

- предоставлять отчеты результатов диагностики с выводом на печать;

- накапливать банк данных по результатам диагностики;

- автоматически составлять диагностические шкалы по различным выборкам испытуемых;

- автоматически корректировать интерпретацию результатов каждого испытуемого с учетом диагностических нормативов той или иной выборки;

- обучаться работе на приборе (в т.ч. самостоятельно), используя общую систему помощи и систему адресной помощи к каждой методике;

- настраивать индивидуальную акупунктурную норму;

- осуществлять ряд непосредственно компьютерных диагностических и формирующих методик;

- вставлять опросники разных видов в специально созданную программную оболочку.

Более подробная информация о диагностических и коррекционных возможностях АПК «Активациометр» различных моделей содержится в учебных пособиях сайта WWW.actseptor.ru